自动扶梯与自动人行道定期检验

- 使用登记资料，内容与实物相符；

- 安全技术档案，至少包括 1.1、1.2、1.3 项所述 文件资料[1.2 的(3)项和 1.3 的(4)项除外]，以及监 督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况 记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者 报告、运行故障和事故记录等，保存完好(本规则 实施前已经完成安装、改造或重大修理的，1.1、 1.2、1.3 项所述文件资料如有缺陷，应当由使用单位联系相关单位予以完善，可不作为本项审核结论的否决内容)；

- 以岗位责任制为核心的自动扶梯与自动人行道 运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案等；

- 与取得相应资质单位签订的日常维护保养合同；

- 按照规定配备的电梯安全管理人员的特种设备作业人员证

自动扶梯与自动人行道监督检验

制造资料

- 制造许可证明文件，许可范围能够覆盖受检自动扶梯或者自动人行道的相应参数；

- 自动扶梯或者自动人行道整机型式试验证书，其参数范围和配置表适用于受检自动扶梯或者自动人行道；

- 产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数，含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果 有)、驱动主机、控制柜的型号和编号，以及梯级或者踏板等承载面板、梯级(踏板)链的型号，并且在证明文件上有自动扶梯与自动人行道整机制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期；

- 含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电 子安全相关系统(如果有)、梯级或者踏板等承载面板、驱动主机、控制柜、梯级(踏板)链的型式试验证书；对于玻璃护壁板，还应当提供采用了钢化玻 璃的证明；

- 电气原理图，包括动力电路和连接电气安全装置 的电路；

- 安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。

注 A-1：上述文件如为复印件则应当经自动扶梯与自动人 行道整机制造单位加盖公章或者检验专用章；对于进口自 动扶梯与自动人行道，则应当加盖国内代理商的公章或者检验专用章

安装资料

- 安装许可证明文件和安装告知书，许可范围能够 覆盖受检自动扶梯或者自动人行道的相应参数；

- 施工方案，审批手续齐全；

- 施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证；

- 用于安装该自动扶梯或者自动人行道的驱动 站、转向站及总体布置图或者土建工程勘测图，有安装单位确认符合要求的声明和公章或者检验专用章，表明其出入口、高度等满足安全要求；

- 施工过程记录和由自动扶梯与自动人行道整机制造单位出具或者确认的自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全；

- 变更设计证明文件(如安装中变更设计时)，履行了由使用单位提出、经自动扶梯与自动人行道整 机制造单位同意的程序；

- 安装质量证明文件，包括自动扶梯或者自动人 行道安装合同编号、安装单位安装许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数等内容，并且有安装 单位公章或者检验专用章以及竣工日期。

注 A-2：上述文件如为复印件则应当经安装单位加盖公章或者检验专用章