曳引与强制驱动电梯定期检验

(1)使用登记资料，内容与实物相符；

(2)安全技术档案，至少包括 1.1、1.2、1.3 所述文件资料[1.2(3)和 1.3(5)除外]，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事故记录等，保存完好(本规则实施前已经完成安装、改造或者重大修理的，1.1、1.2、1.3所述文件资料如有缺陷，应当由使用单位联系相关单位予以完善，可不作为本项审核结论的否决内容)；

(3)以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理制度等；

(4)与取得相应资质单位签订的日常维护保养合同；

(5)按照规定配备的电梯安全管理和作业人员的特种设备作业人员证

曳引与强制驱动电梯监督检验

制造资料

(1)制造许可证明文件，许可范围能够覆盖受检电梯的相 应参数；

(2)电梯整机型式试验证书，其参数范围和配置表适用于 受检电梯；

(3)产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、产 品编号、主要技术参数，限速器、安全钳、缓冲器、含有 电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统

(如果有)、轿厢上行超速保护装置(如果有)、轿厢意外移 动保护装置、驱动主机、控制柜的型号和编号，门锁装置、 层门和玻璃轿门(如果有)的型号，以及悬挂装置的名称、 型号、主要参数(如直径、数量)，并且有电梯整机制造单 位的公章或者检验专用章以及制造日期；

(4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的 安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、 轿厢上行超速保护装置(如果有)、轿厢意外移动保护装置、 驱动主机、控制柜、层门和玻璃轿门(如果有)的型式试验 证书，以及限速器和渐进式安全钳的调试证书；

(5)电气原理图，包括动力电路和连接电气安全装置的电路；

(6)安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保 养和应急救援等方面操作说明的内容。

注 A-1：上述文件如为复印件则必须经电梯整机制造单位加盖公 章或者检验专用章；对于进口电梯，则应当加盖国内代理商的公 章或者检验专用章

安装资料

(1)安装许可证明文件和安装告知书，许可范围能够覆盖 受检电梯的相应参数；

(2)施工方案，审批手续齐全；

(3)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证；

(4)用于安装该电梯的机房(机器设备间)、井道的布置图 或者土建工程勘测图，有安装单位确认符合要求的声明和 公章或者检验专用章，表明其通道、通道门、井道顶部空 间、底坑空间、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道 下方人可以到达的空间等满足安全要求；

(5)施工过程记录和由电梯整机制造单位出具或者确认 的自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和 验收手续齐全；

(6)变更设计证明文件(如安装中变更设计时)，履行了由 使用单位提出、经电梯整机制造单位同意的程序；

(7)安装质量证明文件，包括电梯安装合同编号、安装单 位安装许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数等 内容，并且有安装单位公章或者检验专用章以及竣工日期。

注 A-2：上述文件如为复印件则必须经安装单位加盖公章或者检验专用章