液压电梯定期检验

(1)使用登记资料，内容与实物相符；

(2)安全技术档案，至少包括 1.1、1.2、1.3 所述文件资料[1.2(3)和 1.3(5)除外]，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事故记录等，保存完好(本规则实施前已经完成安装、改造或重大修理的，1.1、1.2、1.3 所述文件资料如有缺陷，应当由使用单位联系相关单位予以完善，可不作为本项审核结论的否决内容)；

(3)以岗位责任制为核心的液压电梯运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理制度等；

(4)与取得相应资质单位签订的日常维护保养合同；

(5)按照规定配备的液压电梯安全管理和作业人员的特种设备作业人员证

液压电梯监督检验

制造资料

(1)制造许可证明文件，许可范围能够覆盖受检液压电梯的相应参数；

(2)液压电梯整机型式试验证书，其参数范围和配置表适用于受检液压电梯；

(3)产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数(包括满载压力设计值和液压油的特性和类型)，安全保护装置(如果有，包括门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、破裂阀、具有机械移动部件的单向节流阀、含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统)和主要部件(包括液压泵站、控制柜、层门和玻璃轿门)的型号和编号(门锁装置、层门和玻璃轿门的编号可不标注)，以及悬挂装置(如果有)的名称、型号、主要参数(如直径、数量)，并且有液压电梯整机制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期；

(4)安全保护装置和主要部件的型式试验证书，以及高压软管的产品质量证明文件、限速器和渐进式安全钳的调试证书、破裂阀的调试证书及其制造单位提供的调整图表；

(5)电气原理图，包括动力电路和连接电气安全装置的电路；

(6)液压系统原理图，包括液压元件代号说明以及主要液压元件设计参数；

(7)安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。

注 A-1：上述文件如为复印件则必须经液压电梯整机制造单位加盖公章或者检验专用章；对于进口液压电梯，则应当加盖国内代理商的公章。

安装资料

(1)安装许可证明文件和安装告知书，许可范围能够覆盖受检电梯的相应参数；

(2)施工方案，审批手续齐全；

(3)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证；

(4)用于安装该液压电梯的机房、井道的布置图或者土建工程勘测图，有安装单位确认符合要求的声明和公章或者检验专用章，表明其通道、通道门、井道顶部空间、底坑空间、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以到达的空间等满足安全要求；

(5)施工过程记录和由液压电梯整机制造单位出具或者确认的自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全；

(6)变更设计证明文件(如安装中变更设计时)，履行了由使用单位提出、经液压电梯整机制造单位同意的程序；

(7)安装质量证明文件，包括液压电梯安装合同编号、安装单位安装许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数等内容，并且有安装单位公章或者检验专用章以及竣工日期。

注 A-2：上述文件如为复印件则必须经安装单位加盖公章或者检验专用章